Análisis de alternativas para el proyecto de vertido de la laguna La Picasa al río Paraná.

El presente análisis tiene por objeto establecer criterios ambientales a efectos contribuir a evaluar las dos alternativas planteadas en el proyecto de  descarga de la laguna de La Picasa hacia el Río Paraná, a través de los Arroyos del Medio y Pavón, respectivamente.

Dado que el tramo desde la laguna La Picasa hasta el canal del Pelao-Juncal es común a ambas alternativas,  el análisis lo hemos circunscripto al área de los dos arroyos, a partir de la bifurcación de ambas trazas.

Sólo se realizó la identificación de efectos para la etapa de operación de la obra, ya que se desconocían aspectos constructivos que permitieran evaluar los posibles impactos de la etapa de obra y proponer las medidas mitigadoras, quedando estas tareas  pendientes para la etapa de elaboración de la EsIA del proyecto definitivo.

En función de la escala información disponible, del nivel de desarrollo del proyecto y de la urgencia con que se requería establecer criterios ambientales para alimentar una matriz de decisión sobre las dos opciones planteadas para la obra, debieron adoptarse las siguientes consideraciones:

Restricciones al Estudio

- Se realizó la identificación de efectos para la etapa de operación de la obra.

- El análisis lo hemos circunscripto al área de los dos arroyos, a partir de la bifurcación de ambas trazas.

- En el momento del análisis, el diseño del proyecto consideraba el vertido del volumen total de 15m3 a uno u otro de los arroyos considerados como alternativas de vuelco.

- Se adoptó como caudal de descarga los 15 m3/seg., provenientes de La Picasa, sin considerar los aportes de canales y escurrimiento en el trayecto de la traza adoptada.

- El parámetro crítico en calidad de agua superficial adoptado fue la conductividad, considerando los caudales con 20% de recurrencia. (Anexo III)

- Se carece de información sobre calidad de agua subterránea en el trayecto comprendido por la traza. En cuento al agua superficial sólo se dispone de la información relevada en las campañas realizadas a la Picasa, por parte de esta  Subsecretaría de Recursos Hídricos pues no han sido suministrados otros que existen a nivel provincial.

- No se dispone de datos sobre usos del agua. En caso que los cursos fueran fuentes para provisión de agua para consumo, deberían adoptarse precauciones precisas.

- Se calcularon a partir de las hojas topográficas I.G.M., escala 1:50.000, relevadas en 1937, las distancias y cotas de las principales localidades susceptibles de ser afectadas respecto de la traza (Anexo I)

- Las interferencias consideradas para esta etapa, rutas nacionales y provinciales, caminos vecinales y redes ferroviarias, fueron identificadas en la hojas topográficas y verificadas en algunos planos carreteros disponibles. (Anexo I)

- No se tomaron en cuenta otras interferencias tales como tendidos eléctricos, redes de comunicación o de gas.

- Se adoptó como área de influencia de la obra, la comprendida por dos líneas imaginarias trazadas en ambas márgenes de los dos arroyos, a distancias de 500 metros tomadas a partir del eje de los mismos.

- No se consideraron en esta etapa las obras complementarias que se realicen como consecuencia de requerimientos del proyecto definitivo.

Se adjunta un plano con las trazas de ambas alternativas, interferencias,  puntos de muestreo de calidad de agua y caudales y sitios de toma de fotos (Anexo II)

Metodología

Para un primer análisis se ha realizado una evaluación, desde una visión global - holística, a través de una matriz para la identificación de impactos, como una valoración cualitativa de las relaciones causa- efecto.

En ella se han considerado los factores susceptibles de sufrir impacto, tales como calidad de agua de las cuencas superficiales, jurisdicción, vulnerabilidad de poblaciones, uso del suelo, interferencias, uso del recurso agua y zona de descarga, para ambas alternativas evaluadas, realizándose un análisis minucioso y ponderando: magnitud, reversibilidad, duración y área de influencia, del efecto de la operación de la obra en cada uno de ellos, construyéndose, en base a ello la matriz indicada anteriormente.

En segundo término y a fin de una  mejor visualización de los posibles efectos de la obra en el área, se construyeron una serie de indicadores básicos (anexo II), teniendo en cuenta la información disponible en las distintas fuentes, para evaluar en forma numérica, los factores analizados en la matriz causa- efecto.  Luego se confeccionó una matriz en la que se refleja el efecto global de la obra, para cada una de las alternativas consideradas.

El uso de indicadores ambientales, se ha considerado una herramienta eficaz para el diagnóstico ambiental, ya que permite por un lado sintetizar la información en unos pocos parámetros básicos, como también disponer de la información en una secuencia ordenada.

A su vez el uso de indicadores permitió la construcción de índices por agregación de estos mismos, lo cual se consideró una herramienta más para la toma de decisiones.

Para la presente metodología deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los indicadores son adimensionales.

- Se han normalizado los valores entre 0 y 5; siendo la peor alternativa el más bajo valor.

- En referencia a la escasez de datos que permitan una validación estadística, se presume que dicho error es equivalente en ambas alternativas.

Los Indicadores básicos construidos para evaluar en forma numérica los factores analizados en la matriz causa- efecto son:

I1 : Indicador: Calidad de Agua Superficial

|  | Cr |
| --- | --- |
| 5x | Qaf (máx). Caf + Qr (20%) . Cr |
|  | Qaf + Qr (20%) |

donde,

Qaf = caudal del afluente

Caf = concentración del afluente

Cr = concentración de conductividad del canal

Qr = caudal del canal

I2: Indicador: Jurisdiccional

| 5 - | 3,5x | Nro. Jurisd. Prov. afectadas | + | 1,5x | Nro. Localidades afectadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nro. Total Jurisd. Prov. |  |  | Nro. Total de Localidades |

I3: Vulnerabilidad de localidades

| 5 - | 2,5x | L Mín. | + 2,5x | H Mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L. Máx. |  | H Máx. |

Donde,

L = distancia de las localidades respecto de la traza

H = distancia entre las cotas de las localidades respecto de la traza

I4: Usos del Suelo

| 5 - | 2,75x | Sup. a expropiar | + | 1,5 | Long Área Agric-Gan | +0,75 | Long. Area Gan. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sup. Total afectada |  |  | Long. Total afectada |  | Long. Total afectada |

I5: Interferencias

| 5 - | Nº Rutas N. + P. | + | Nº Vías Ferroviarias | +3 | Nº Caminos Vecinales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Total Interferencias |  | Nº Total Interferencias |  | Nº Total Interferencias |

I6: Descarga

| 5 x | L Sección Control |
| --- | --- |
|  | L Máx. Sección Control |

Donde,

L =  distancia desde el salto hasta la desembocadura

L Máx. = máxima distancia existente hasta la desembocadura

Resultados: Matriz de Causa - Efecto

| Factores | Ponderación |
| --- | --- |
|  | Arroyo del Medio | Arroyo Pavón |
| Calidad Agua Superficial Conductividad Caudal | Permanente Regional Irreversible | Permanente Regional Irreversible |
| Jurisdicción Provincial Local | Permanente Regional | Permanente Regional |
| Vulnerabilidad de las localidades ante inundaciones Cercanía Cota | Permanente Local Reversible | Permanente Local Reversible |
| Uso del Suelo Actividad Superficie a expropiar | Permanente Local Irreversible | Permanente Local Irreversible |
| Interferencias Rutas Nac. y Prov. Vías Ferrocarril - Servicios Caminos Vecinales | Permanente Local Reversible | Permanente Local Reversible |
| Descarga Condición Natural Salto Pavón ( 4m) - Medio ( 2m) - | Permanente Local Reversible | Permanente Local Irreversible |
| Uso del Agua: Recreación Toma Agua Potable | Permanente Regional Irreversible | Permanente Regional Irreversible |

Referencias:

Criterios de Ponderación

Tipo de Impacto:  			Positivo            	        ( + )  	Negativo                   ( - )

Intensidad del Impacto:			Alto	 			Alto

Moderado			Moderado

Bajo				Bajo

Período de Afectación:			Permanente        P 		Temporal	T	Breve	   B

Area de Influencia:  			Regional             R			Local                	L	Puntual   P

Capacidad de Recuperación:		Irreversible          I			Reversible 	R

Resultados

I1 : Indicador: Calidad de Agua Superficial

|  | Cr |
| --- | --- |
| 5x | Qaf (máx). Caf + Qr (20%) . Cr |
|  | Qaf + Qr (20%) |

Alternativa I - Arroyo del Medio

|  | 1682,25 |
| --- | --- |
| 5x | 15x 7138 + 10,08x 1682,25 |
|  | 15 + 10,08 |

|  | 1682,25 |
| --- | --- |
| 5x | 107070 + 16957 |
|  | 25,08 |

|  | 1685 |
| --- | --- |
| 5x | 124027 |
|  | 25,08 |

|  | 1685 |
| --- | --- |
| 5x | 4945,2 |

0,34 x 5

I1 Arroyo del Medio = 1,70

I1 : Indicador: Calidad de Agua Superficial

|  | Cr |
| --- | --- |
| 5x | Qaf (máx). Caf + Qr (20%) . Cr |
|  | Qaf + Qr (20%) |

Alternativa II - Arroyo Pavón

|  | 2721 |
| --- | --- |
| 5x | 15x 7138 + 12,99x 2721 |
|  | 15 + 12,99 |

|  | 2721 |
| --- | --- |
| 5x | 107070 + 35345,8 |
|  | 27,99 |

|  | 2721 |
| --- | --- |
| 5x | 142416 |
|  | 27,99 |

| 5x | 2721 |
| --- | --- |
|  | 5088 |

I1 Arroyo Pavón = 2,67

I2: Indicador: Jurisdiccional

| 5 - | 3,5x | Nro. Jurisd. Prov. afectadas | + | 1,5x | Nro. Localidades afectadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nro. Total Jurisd. Prov. |  |  | Nro. Total de Localidades |

Alternativa I - Arroyo del Medio

| 5 - | 3,5x | 2 | + | 1,5x | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  | 25 |

| 5 - | 3,5 + 0,72 |
| --- | --- |

| I2 = | 5 - 4,22 |
| --- | --- |

I2 Arroyo del Medio = 0,78

Alternativa II - Arroyo Pavón

| 5 - | 3,5x | 1 | + | 1,5x | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  | 25 |

| 5 - | 1,75 + 0,78 |
| --- | --- |

| I2 = | 5 - 2,53 |
| --- | --- |

I2 Arroyo Pavón = 2,47

I3: Vulnerabilidad de localidades

|  | 2,5x | L Mín. | + 2,5x | H Mín. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L Máx. |  | H. Máx |

Alternativa I - Arroyo del Medio

|  | 2,5x | 0 Km | + 2,5x | 0 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10,05 Km |  | 19, 5 m |

I3 Arroyo del Medio = 0

Alternativa II - Arroyo Pavón

|  | 2,5x | 0,6 Km | + 2,5x | 2 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10,05 Km |  | 19, 5 m |

|  |  | 0,15 | + | 0,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I3 Arroyo Pavón = 0,41

I4: Usos del Suelo

Alternativa I - Arroyo del Medio

| 5 - | 2,75 | Sup. a expropiar | + | 1,5 | Long Área Agric-Gan | +0,75 | Long. Area Gan. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sup. Total afectada |  |  | Long. Total afectada |  | Long. Total afectada |

| 5 - | 2,75x | 392,5 Ha | + | 1,5x | 21885 m | +0,75x | 103115 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12472 Ha |  |  | 125000 m |  | 125000 m |

| 5 - | 2,75x | 0,03 | + | 1,5x | 0,17 | +0,75x | 0,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 - | 0,09 | + | 0,26 | + | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I4 = 5 - 0,97

I4 Arroyo del Medio = 4,03

Alternativa II - Arroyo Pavón

| 5 - | 2,75x | 317 Ha | + | 1,5x | 37850 m | +0,75x | 67150 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10536,5 Ha |  |  | 105000 m |  | 105000 m |

| 5 - | 2,75x | 0,03 | + | 1,5x | 0,36 | +0,75x | 0,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 - | 0,083 | + | 0,54 | + | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I4 = 5 - 1,1

I4 Arroyo Pavón = 3,9

I5: Interferencias

| 5 - | Nº Rutas N. + P. | + | Nº Vías Ferroviarias | +3 | Nº Caminos Vecinales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Total Interferencias |  | Nº Total Interferencias |  | Nº Total Interferencias |

Alternativa I - Arroyo del Medio

| 5 - | 4 | + | 7 | +3 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55 |  | 55 |  | 55 |

| 5 - | 0,07 | + | 0,13 | + | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I5 = 5 - 1,30

I5 Arroyo del Medio = 3,70

Alternativa II - Arroyo Pavón

| 5 - | 6 | + | 6 | +3 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55 |  | 55 |  | 55 |

| 5 - | 0,11 | + | 0,11 | + | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I5 = 5 - 0,87

I5 Arroyo Pavón = 4,13

I6: Descarga

| 5 x | L Sección Control |
| --- | --- |
|  | L Máx. Sección Control |

Alternativa I - Arroyo del Medio

| 5 x | 3 Km |
| --- | --- |
|  | 3,5 Km |

I6 Arroyo del Medio = 4,28

Alternativa II - Arroyo Pavón

| 5 x | 3,5 Km |
| --- | --- |
|  | 3,5 Km |

I6 Arroyo Pavón = 5

Resultados: Matriz de Valoración Numérica

| Factores | Ponderación |
| --- | --- |
|  | Arroyo del Medio | Arroyo Pavón |
| I1 - Calidad Agua Superficial Conductividad Caudal | 1,70 | 2,67 |
| I2 - Jurisdicción Provincial Local | 0,78 | 2,47 |
| I3 - Vulnerabilidad de las localidades ante inundaciones Cercanía Cota | 0 | 0,41 |
| I4 - Uso del Suelo Actividad agrícola ganadera Superficie a expropiar | 4,03 | 3,9 |
| I5 - Interferencias Rutas Nac. y Prov. Vías Ferrocarril - Servicios Caminos Vecinales | 3,70 | 4,13 |
| I6 - Descarga Condición Natural Salto Pavón ( 4m) - Medio ( 2m) - | 4,28 | 5 |

Conclusiones

En base a los resultados obtenidos y con la salvedad de las restricciones que el estudio ha tenido, fundamentalmente por la carencia de datos objetivos que obligó a utilizar información secundaria, puede arribarse a las siguientes conclusiones:

- Los impactos ambientales de ambas alternativas no difieren en forma significativa.

- La mayor afectación se observa en la calidad del agua superficial, con mayor incidencia en la Alternativa I - Arroyo del Medio

- El impacto más significativo para la vulnerabilidad de localidades ante inundaciones, derivados de la operación de la obra, se manifiesta en la Alternativa I - Arroyo del Medio

- Se evidencia una mayor complejidad en la Alternativa I - Arroyo del Medio en el indicador interjurisdiccional

- Los aspectos vinculados a interferencias, descarga y uso del agua revelan una diferencia de menor magnitud, respecto de los casos anteriores

- En cuanto a la afectación en el uso del suelo no existen diferencias apreciables entre ambas alternativas, en base al análisis realizado

Recomendaciones

- Para la elaboración del EsIA del proyecto aprobado es imprescindible disponer de los Estudios de Base. Cabe mencionar, que los mismos fueron solicitados oportunamente para el análisis del presente proyecto.

- Deben continuarse los muestreos y análisis correspondientes a todos los cuerpos de agua superficiales involucrados en la traza a definir.

- Es imprescindible contar con determinaciones de calidad de agua subterránea en el área de la obra, a fin de evaluar sus posibles alteraciones.

- Una alteración importante en el ecosistema acuático de algunos de los cuerpos receptores, a lo largo de toda la traza, sería un impedimento definitivo para la realización de la obra.

Análisis preliminar de la traza común

- Se ha realizado un primer análisis del efecto de la operación de la obra proyectada sobre el área en que se desarrolla la parte común de la traza, entre la laguna La Picasa y el Canal Juncal.

- Se ha considerado la influencia de la obra sobre los factores usados para la comparación de los efectos de la misma en las dos alternativas propuestas para el tramo final.

En función de ello  se ha arribado a las siguientes observaciones:

- se carece de información suficiente de concentración de arsénico (As), tanto para calidad de agua superficial como subterránea, para evaluar este indicador. Este, sería el principal determinante de la posibilidad de realización de la obra, debido a su influencia en los ecosistemas acuáticos de las cuencas que la obra atraviesa

- el indicador de jurisdicción, involucra solamente a las comunas y localidades en territorio santafesino. Podría considerarse a la Provincia de Buenos Aires, si se tomara en cuenta la influencia que podría tener derivar hacia la Laguna El Chañar, los excedentes de 15 m3/S               que ingresen al canal de acuerdo a  su caudal de diseño. En el caso de considerar toda la cuenca hídrica La Picasa, deberá incluirse a la Provincia de Córdoba.

- se ha relevado, de las hojas topográficas del IGM, la información necesaria para evaluar la influencia que tendrá la obra sobre la vulnerabilidad de las localidades próximas a la traza y las interferencias( caminos vecinales, rutas nacionales y provinciales y vías ferroviarias),  estimándose que los efectos sobre estos dos factores deberán ser tenidos en cuenta para proponer medidas mitigadoras en el Plan de Gestión Ambiental que se elabore para el proyecto definitivo.

- no hay datos para evaluar las modificaciones que sufrirán el uso del suelo y del agua durante la operación de la obra y consideramos que para ello se deberá hacer el análisis dividiendo la traza en tres sectores: una desde La Picasa a la laguna Los Patos, la segunda entre ésta y la laguna de Quirno y una tercera, entre ella y Juncal. Esto es así porque, evidentemente, los efectos de recuperación de áreas y posibilidad de uso de las mismas será diferente en cada una de ellas.

- No corresponde para este tramo la consideración de las condiciones de descarga analizadas para las alternativas del tramo aguas abajo de la obra.

Anexos

Anexo I.

Jurisdicción, Vulnerabilidad de las localidades e Interferencias

Alternativa I - Arroyo del Medio

| Cota según traza del proyecto | Cota de localidad próxima a la traza |
| --- | --- |
| Distancia AB Km) | B (m) | Pcia Santa Fe | A (m) |
| 0, 8 | 85 | Juncal | 86,2 |
| 0,25 | 62,20 | Peyrano | 63,1 |
| 2,5 | 50 | Gral. Gelly | 60 |
| 1,1 | 17,5 | Theobald | 23 |
| 0,1 | 15 | Barrio Fernández (Villa Constitución) | 27,5 |

| Cota según traza del proyecto | Cota de localidad próxima a la traza |
| --- | --- |
|  | Pcia Buenos Aires | A (m) |
| Distancia AB(Km) | B (m) |  |  |
| 2,5 | 73 | Pearson | 76,8 |
| 6,8 | 55,5 | Socorro | 70 |
| 6,2 | 35,5 | Conesa | 55 |
| 9,5 | 32,5 | Erezcano - L. Arias | 51 |
| 6,9 | 27,7 | Gral. Rojo | 45 |
| - | 22,5 | La Emilia | 22,5 |
| S/d | S/d | San Nicolás | S/d |

Interferencias:

- 20 Caminos Vecinales

- 4 Cruces a Rutas Nacionales y Provinciales

- 7 Cruces de Ferrocarril

Anexo  I

Jurisdicción, Vulnerabilidad de las localidades e Interferencias

Alternativa II - Arroyo Pavón

| Cota según traza del proyecto | Cota de localidad próxima a la traza |
| --- | --- |
| Distancia AB(Km) | B (m) | Pcia Santa Fe | A (m) |
| 4 | 20 | Fighiera | 27,5 |
| 4,5 | 32 | Cnel. Bogado | 53 |
| 5,85 | 40 | Uranga | 56 |
| 0,6 | 36,9 | La Vanguardia | 43,75 |
| 10,05 | 49,1 | Santa Teresa | 60,5 |
| 1,4 | 67,3 | Máximo Paz | 75 |
| 4,75 | 83 | Alcorta | 85 |
| 3,5 | 30 | Godoy | 46 |
| 3,9 | 25 | Rueda | 40 |
| 4 | 49 | Pavón Arriba | S/d |
| 2,5 | 19 | Pavón | 28,5 |
| 4 | 34 | Cepeda | 50 |

Interferencias:

- 12 Caminos Vecinales

- 6 Rutas Nacionales y Provinciales

- 6 Cruces de Ferrocarril

Anexo  I

Jurisdicción, Vulnerabilidad de las localidades e Interferencias

Tramo común a ambas alternativas - Laguna La Picasa hasta Canal Juncal

| Cota según traza del proyecto | Cota de localidad próxima a la traza |
| --- | --- |
| Distancia AB(Km) | B (m) | Pcia Santa Fe | A (m) |
| 2,0 | 102,0 | Christophersen | 108,4 |
| 8,65 | 102,5 | Diego de Alvear | 110,0 |
| 10,35 | 102,0 | San Gregorio | 113,0 |
| 14,5 | 95 | María Teresa | 110,0 |
| 2,0 | 94 | Colonia Morgan | 96,0 |
| 4,0 | 97,5 | Villa Cañas | 100,0 |
| 12,0 | 97,5 | Teodelina | 85,0 |
| 5,5 | 92,5 | Hughes | 97,5 |
| 1,3 | 92,5 | Wheelwright | 91,0 |
| 9,6 | 92,5 | Labordeboy | 100 |

| Cota según traza del proyecto | Cota de localidad próxima a la traza |
| --- | --- |
| Distancia AB(Km) | B (m) | Pcia. Buenos Aires | A (m) |
| 15,0 | 92,5 | Colón | 85,0 |

Interferencias:

- 42 Caminos Vecinales Viales

- 3 Rutas Nacionales y Rutas Provinciales

- 5 Cruces de Ferrocarril

Anexo  II

Plano Alternativas I y II. Puntos de muestreo de calidad de agua y caudales. Punto de toma de fotos.

Anexo  III

Tabla de contenidos de Calidad y Caudales de agua de las Alternativas I y II

Anexo  IV

Relevamiento fotográfico de Alternativas I y II

I - Canal Juncal - Cercanía de la Localidad Labordeboy, en la cañada

Los Leones, cabecera del canal.

Las dimensiones del cauce son angostas y con diferencias

de alturas en los campos linderos. En el cauce se observan bastante

vegetación que obstruye el libre escurrimiento del agua.

II- Canal Alcorta - Camino vecinal a Chabás. naciente del canal

con bastante profundidad  y en tramo recto.

Se observa diferencia de altura con los campos linderos. No se ven

campos cultivados.

III- Arroyo Pavón- Cruce con la R. P. N° 90.

Curso del arroyo que atraviesan campos con cultivos.

IV- Arroyo Pavón - Cruce con la R.P.N° 18.

El arroyo presenta mayor dimensiones, a pesar de ser sinuoso.

Los campos no se ven con cultivos.

V - Arroyo Pavón - Estación de aforo Bogado. Camino vecinal que une

Bogado -Godoy. Se observa mayor dimensión del cauce,

al igual que el volumen de agua que transporta, como consecuencia

del afluente  arroyo del Sauce. Los campos cultivados

se aproximan a unos 150 m de la orilla del cauce, y  las pendientes

de los campos tienden hacia el arroyo, en ambas márgenes.

VI - Arroyo Pavón - Existe una Cárcava de unos 3 a 4 m de altura, a pocos

kilómetros de la desembocadura  al río Paraná.

Se observa en la margen derecha Balneario y recreo público.

I - Canal del Medio- próximo a la comuna de Juncal.

Las dimensiones del canal son reducidas con bastante vegetación.

Los campos linderos se cultivan hasta la orilla del cauce.

II - Arroyo del Medio - próximo a la comuna de Peyrano. Sobre la R.P N° 18.

Presenta mayor cauce, altura y muy sinuoso. Los campos

cultivados hasta  la orilla del mismo.

III - Arroyo del Medio - Gral. Gelly, camino vecinal.

El cauce es angosto,  sinuoso y poco profundo.

IV - Arroyo del Medio- Localidad LA EMILIA Provincia de Buenos Aires.

En este tramo el ancho es mayor y presenta terraplén en ambas

márgenes, en  la margen derecha se encuentra el centro

urbano.

V - Arroyo del Medio - Cruce con la R.P. N° 21.

El cauce del arroyo tiene mayor dimensión y vemos que en la margen

izquierda (Santa Fé),  el barrio Fernández con fuerte

desnivel del terreno en comparación con la margen derecha de la

provincia de Buenos Aires. El uso balneario, recreación y pesca.

Anexo  V

Bibliografía

- AGOSBA, OSN Y SHIN. Calidad de las aguas franja costera sur, 1992.

- CTUA, Instituto Nacional del Agua. Muestreo de Calidad de agua en la Cuenca de las Lagunas La Picasa, El Chañar y Mar Chiquita, Campañas 1 a la 7. 2001/2002.

- Flanaga, P. J.. Parameters of water quality, Environmental Research Unit. Dublin, Ireland. 1990

- Sociedad Rural Argentina. Márgenes agropecuarios, Año 15 Nª 173. Noviembre, 1999.

- Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Estadística Hidrológica del Siglo XX, República Argentina. 2000.