# INFORME PRELIMINAR

# EVALUACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL ARROYO DEL MEDIO.

# 1. Introducción

De los estudios realizados a la fecha por la Provincia de Santa Fe, se plantearon dos alternativas de drenaje combinado, mediante bombeo y escurrimiento por gravedad con salida hacia el sistema del Río Salado (Provincia de Buenos Aires).

La alternativa Norte,  plantea un conjunto de obras que mediante bombeo se transferiría parte de los excedentes a la laguna El Chañar. Este cuerpo se encuentra en el limite con la provincia de Buenos Aires y su área de aportes es de aproximadamente 3200 km2.

Dada la emergencia hídrica actual y ante las dificultades de implementar alguna de las alternativas con salida al río Salado, la SSRH propuso una nueva alternativa con salida hacia el A. Del Medio.

Esta propuesta contempla la ejecución parcial de la Alternativa Norte hasta una obra de regulación en un reservorio, y la derivación de caudales, a través de un sistema combinado de estaciones de bombeo-canales a cielo abierto hasta el cauce del Arroyo del Medio.

La presente propuesta, tiene por objeto realizar un conjunto de estudios hidrológicos e hidráulicos para determinar la factibilidad hidráulica de  dicho trasvasamiento hacia la cuenca del A. del Medio.

A la fecha no se dispone de los relevamientos topograficos a realizar por la SSRH, razón por la cual el presente informe es parcial y corresponde a las tareas realizadas por el INA

2. Reconocimiento del área, relevamiento de obras de arte

A efectos de identificar los elementos hidrológicos característicos y puntos de control se relevaron las características geométricas de las obras de arte localizadas sobre las principales vías de comunicación en el tramo comprendido entre desembocadura  y las nacientes del canal del Pealo, distante 151.4 km.

La ejecución del  relevamiento topográfico y batimétrico del arroyo de detalle, está  a cargo  de la SSRH. Hasta la fecha, no se cuenta con dicha información, por lo que en  forma expeditiva el INA realizó un relevamiento   al solo efecto de poder determinar las características hidráulicas y una aproximación de la capacidad de conducción del Arroyo .

En el tramo comprendido entre canal el Pelao y La Emilia se determinaron 10 secciones de relevamientos geométricos. Las pendientes longitudinales se obtuvieron a partir de planchetas IGM en escala 1: 50.000.

En el tramo comprendido entre Canal Juncal y desembocadura del A. Del Medio se relevaron 16 obras de artes correspondientes a  rutas y caminos vecinales y 7 obras de artes en vías de FFCC.

Las características geométricas de las obras de arte, y su respectiva ubicación se presenta en el anexo 1. El análisis de la capacidad de conducción de cada una de las obras de arte está condicionado a la ejecución del relevamiento topográfico.

3. Determinación de la capacidad de conducción del cauce de A. Del Medio

El tramo relevado comprende al A. Del Medio y canal El Pelao en una longitud de 151.4 Km

EL perfil longitudinal del A. del Medio tiene una pendiente media de 0.52 m/km, en tanto la del canal del Pelao se reduce a la mitad: 0.25 m/km.

Las respectivas características geométricas y la capacidad de conducción estimadas para el cauce principal , sin que  se produzcan desbordes, se presentan en la tabla N° 1.

Tabla Nº1

| Punto | Progresiva | Cotas | Secciones | Pendiente | N | Q | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0 | 90 | - | - | - | - | Inicio canal del Pelao |
| 1 | 12900 | 86.65 | 9.05 | 2.60E-04 | 0.06 | 2.23 | - |
| 2 | 23900 | 83.61 | 15.1 | 2.76E-04 | 0.035 | 7.92 | Juncal |
| 3 | 34250 | 75 | 11 | 8.32E-04 | 0.035 | 8.45 | Lag. Cardozo |
| 4 | 63700 | 60.35 | 14.75 | 4.97E-04 | 0.035 | 9.19 | FFCC. Peyrano - El Socorro |
| 5 | 70300 | 55.75 | 15.25 | 6.97E-04 | 0.035 | 11.46 | - |
| 6 | 84800 | 50 | 23.7 | 3.97E-04 | 0.035 | 15.65 | FFCC. Ruta Gelly Benitez |
| 7 | 94900 | 43.9 | 23.7 | 6.04E-04 | 0.035 | 21.81 | Confluencia con A. Del Cepeda |
| 8 | 111900 | 35.54 | 40.7 | 4.92E-04 | 0.035 | 42.95 | Camino Conesa -J.B. Molina |
| 9 | 131400 | 30.77 | 47.35 | 2.45E-04 | 0.035 | 37.40 | - |
| 10 | 133500 | 24.2 | 51.45 | 3.13E-03 | 0.035 | 141.17 | La Emilia |

Para el primer tramo del canal del Pelao, se consideró un coeficiente de rugosidad n = 0.06, debido a la presencia de malezas dentro del mismo.  Para las condiciones actuales su capacidad de conducción seria de solo 2.5 m3/seg, la que podría incrementrarse a 5m3/seg a partir de su limpieza (Sin considerar aumento de sección).

Para la determinación de la capacidad de conducción, se siguió el criterio de considerar solo la sección del cauce  principal o del canal, es decir sin el valle de inundación.

Ello se debe a dos causas:

- Los aportes propios de la cuenca del A. del Medio son de agua dulce, y los suelos  aledaños al cauce y canal, son de buena calidad, por lo que la incorporación adicional de agua salada, debería estar restringida al cauce,

- Las localidades de La Emilia y Peyrano se encuentran próximas a  la traza del arroyo (imágenes N° 1 y 2), por lo que posibles desbordes por la importacion de agua  que exceda la capacidad del cauce, traeria aparejado potenciales  conflictos. Un análisis de las afectaciones por las crecidas propias del arroyo y medidas correctivas deben efectuarse en forma pormenorizada.

Para el tramo comprendido entre progresiva 0 y Km 84.8 se determinaron las capacidades de conducción en  cada tramo a partir de un incremento del ancho del canal en 5 y 10 m. Los resultados se presentan en las tablas N° 2 y 3.

Tabla N° 2.

Capacidades de conducción para un incremento de secciones en 5 m de ancho

| Punto | Progresiva | Cotas | Secciones | Pendiente | N | Q | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0 | 90 | - | - | - | - | Inicio canal del Pelao |
| 1 | 12900 | 86.65 | 14.7 | 2.60E-04 | 0.035 | 6.59 | - |
| 2 | 23900 | 83.61 | 22.65 | 2.76E-04 | 0.035 | 12.55 | Juncal |
| 3 | 34250 | 75 | 16.5 | 8.32E-04 | 0.035 | 13.23 | Lag. Cardozo |
| 4 | 63700 | 60.35 | 20.42 | 4.97E-04 | 0.035 | 13.07 | FFCC. Peyrano - El Socorro |
| 5 | 70300 | 55.75 | 21.11 | 6.97E-04 | 0.035 | 16.32 | - |
| 6 | 84800 | 50 | 31.1 | 3.97E-04 | 0.035 | 21.05 | FFCC. Ruta Gelly Benitez |
| 7 | 94900 | 43.9 | 23.7 | 6.04E-04 | 0.035 | 21.81 | Confluencia con A. del Cepeda |
| 8 | 111900 | 35.54 | 40.7 | 4.92E-04 | 0.035 | 42.95 | Camino Conesa -J.B. Molina |
| 9 | 131400 | 30.77 | 47.35 | 2.45E-04 | 0.035 | 37.40 | - |
| 10 | 133500 | 24.2 | 51.45 | 3.13E-03 | 0.035 | 141.17 | La Emilia |

Tabla N° 3.

Capacidades de conducción para un incremento de sección en 10 m de ancho

| Punto | Progresiva | Cotas | Secciones | Pendiente | N | Q | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 90 | - | - | - | - | Inicio canal del Pelao |
| 1 | 12900 | 86.65 | 20.34 | 2.60E-04 | 0.035 | 9.39 | - |
| 2 | 23900 | 83.61 | 30.2 | 2.76E-04 | 0.035 | 17.19 | Juncal |
| 3 | 34250 | 75 | 22 | 8.32E-04 | 0.035 | 18.01 | Lag. Cardozo |
| 4 | 63700 | 60.35 | 26.1 | 4.97E-04 | 0.035 | 17.00 | FFCC. Peyrano - El Socorro |
| 5 | 70300 | 55.75 | 29.98 | 6.97E-04 | 0.035 | 23.57 | - |
| 6 | 84800 | 50 | 38.51 | 3.97E-04 | 0.035 | 26.48 | FFCC. Ruta Gelly Benitez |
| 7 | 94900 | 43.9 | 23.7 | 6.04E-04 | 0.035 | 21.81 | Confluencia con A. Del Cepeda |
| 8 | 111900 | 35.54 | 40.7 | 4.92E-04 | 0.035 | 42.95 | Camino Conesa -J.B. Molina |
| 9 | 131400 | 30.77 | 47.35 | 2.45E-04 | 0.035 | 37.40 | - |
| 10 | 133500 | 24.2 | 51.45 | 3.13E-03 | 0.035 | 141.17 | La Emilia |

Con un incremento de 10 metros de ancho superficial, a partir en el tramo comprendido entre progresivas 23.9 y 63.7  se logra  una  capacidad de conducción del orden de 15 m3/seg.

En el primer tramo  (progresivas 0-23.9), para iguales incrementos de ancho,   la capacidad de conducción es de 9.4 m3/seg. En este tramo de ser requerida una mayor conducción hidráulica, debe analizarse una solución combinada de incremento de sección con un aumento de pendiente del canal.

# 4. Características hidrológicas de la cuenca del A. Del Medio

# 4. 1. Régimen de escurrimiento

En la cuenca del A. del Medio se dispone de registros continuos de niveles y caudales para el período 1993-94  / 2000-01 en Estación Emilia. Dicho punto de medición está localizado próximo a su desembocadura y si bien la serie  no es extensa, ilustra las magnitudes de caudales en los últimos años.

Para la cuenca total, su  módulo anual para el periodo es de 6.3 m3/seg.  La distribución mensual de caudales medios  presenta valores  máximos en marzo –abril (12.4 y 12.5 m3/s) en tanto los mínimos corresponden a los meses de julio – agosto (2.6 y 4 m3/s).

En términos de volúmenes, los derrames anuales de la serie  fluctúan  entre 41 hm3 (año 93-94 ) a 442 hm3  (año 00-01), correspondiéndole una media de 200 hm3 para todo el periodo , lo que pone en evidencia el grado de variabilidad de su régimen.

En la tabla adjunta se presentan los valores característicos del régimen de escorrentía  para la serie 1993-2001.

| Valores característicos | Máximo | Medio | Mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo anual (m3/s) | 14.0 | 6.3 | 1.3 |
| Derrame anual (Hm3) | 442.1 | 200.2 | 41.1 |
| Caudal especifico (l/s/km2) | 5.4 | 2.44 | 0.5 |
| Lamina de escorrentía (mm/año) | 170 | 77.01 | 15.8 |
| Medio diario (m3/s) | 352.4 |  | 0 |

Los caudales registrados en el año hidrológico 2000/01  tienen una gran influencia en la  serie, ya que en dicho año se produjeron valores que duplican la media del período.

Para los objetivos del presente estudio resulta de interés determinar la permanencia de caudales  a partir de  la curva de frecuencias y duraciones de caudales.

A partir de la serie de 9 años de caudales medios diarios,  el 40 % de los valores registrados de caudales es inferior a 1 m3/s en tanto el caudal medio  característico (valor que es superado 180 días al año) corresponde a 1.5 m3/s.

4.2. Modelación hidrológica de la cuenca del A. Del Medio

El escurrimiento en la cuenca  se compone de los aportes de excedentes de lluvias de las subcuencas de provincias de  Santa Fe y Buenos Aires y  el cauce del arroyo hace de limite interprovincial. Las áreas de aportes de ambos distritos tienen características bastante simétricas y totalizan una superficie de 2170 km2.

La cuenca en territorio santafesino fue ampliada incorporando una superficie  elevada con bajo gradiente topográfico y vinculada al cauce del arroyo  a través de los  canales El Pelao y Juncal y una red de canales menor orden.

Las características físicas de las sub-areas en que fue dividida la cuenca y las correspondiente al cauce principal, se presentan en las tablas N° 4 y 5.

Los valores de caudales medidos por la SSRH corresponden al punto de salida de la cuenca en estación Emilia. Dichos valores son obtenidos a partir de lectura directa en escala hidrométrica con paso de tiempo diario, razón por la cual se presentan diferencias con los valores calculados.

Para los objetivos del presente estudio, resulta de interés determinar  las características del escurrimiento (caudales máximos, tiempo al pico, tiempo de base, volumen) en secciones intermedias de la cuenca.

Para determinar la producción de caudales de las sub-areas 2 y 3 correspondientes al canal Juncal y canal del Medio en Laguna Cardozo, se efectuaron simulaciones hidrológicas con el modelo Arhymo.

La tormenta escogida corresponde a la registrada entre el 01-02 de marzo de 2001 en que se registraron  precipitaciones  entre 95 y 117 mm.

El caudal pico en la salida   fue de  104 m3/s con un tp =72 hs,  un volumen de 28 hm3 y una permanencia de  7 días con caudales superiores a los 10 m3/seg. Gráfico N° 1.a

El área de aportes correspondiente al punto 3 (Laguna Cardozo),  es un 17 % del área total. Los hidrogramas son mas laminados, con un tp= 72 hs y una permanencia  de 5 días con caudales superiores a los 5 m3/seg. Grafico N° 1.b

La conformación de estos hidrogramas en puntos característicos (volúmenes, tiempo al pico, tiempo de base) es de suma importancia, por cuanto  deben ser compatibilizado  con los volúmenes de agua adicional a ingresar desde la  laguna La Picasa. No obstante se parte de la base que durante el paso de dichas crecidas, se deberá discontinuar la importación de agua, y retener  dichos volúmenes en un reservorio temporal.

4.3. Determinación  de los volúmenes factibles de trasvasar a la cuenca del A. Del Medio.

La gran variabilidad del régimen de escorrentía del A. Del Medio hace que la importación de agua debe ser compatibilizada con  las crecidas de los aportes propios de la cuenca, a efectos de no generar una superposición de ambos efectos.

De los resultados preliminares obtenidos a partir de la simulación hidrológica en distintas secciones características y de los hidrogramas medidos a la salida de  la cuenca  del a. Del Medio surge que las crecidas propias  tienen un tiempo al pico entre 48 y 72 hs y un tiempo  de base de  5-7 días.  Durante estos periodos de  crecidas, debería evitarse la importación de agua a efectos de no generar perjuicios por desbordes.

Por ello debería analizarse la  factibilidad de localizar un reservorio en la cabecera de la cuenca a efecto de discontinuar la importación de agua, mientras los niveles del a. Del Medio no lo permitan. Lógicamente que  para ello se requiere la implementación de un sistema operativo que permita acotar la cantidad de agua a importar, sujeta al estado del reservorio y niveles en el cauce del Arroyo.

El tramo comprendido entre nacientes de la cuenca y Juncal, en condiciones actuales no tiene capacidad de incorporar volúmenes adicional de agua, por lo que se admite que debe ser redimensionado.

La importación contínua de 5 m3/s (160 Hm3 anuales) equivale en términos prácticos a duplicar el módulo actual del A. Del Medio (6.3 m3/s).

De acuerdo a la curva de duración de caudales, el 91 % de   los días del año, los caudales son inferiores a los 10 m3/s.  Esto implica que readecuando las secciones del primer tramo del canal hasta llevarlo a una capacidad que permita un ingreso adicional de 10 m3/s, se podría incorporar un volumen anual de 285 Hm3 anuales .

ANEXO 1

FOTOGRAFIAS  OBRAS DE ARTE Y PUNTOS SINGULARES A°. DEL MEDIO